## Slide 1: - Eine Online-Softwarelösung zum Risikomanagement in der Wasserversorgung
19. Trinkwasserfachtagung, 21.03.2024 Friederike Brauer

## Slide 2: TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser
Einrichtung des DVGW
Praxisforschung für das Wasserfach
Unabhängig und gemeinnützig
Sitz in Karlsruhe, Außenstellen in Dresden und Hamburg
rd.180 Mitarbeiter/innen
~ 1/3 Forschungsprojekte, 2/3 Kooperationen mit WVU

## Slide 3: TZW-RISIKOMANAGEMENT-ERFAHRUNGEN
Mitarbeit bei …
  DVGW-Merkblatt W 1001
  UBA/TZW-WSP-Handbuch
  DVGW-Wasserinformation Nr. 105
  Arbeitshilfe WSG-Überwachung DVGW-LG BW
diverse Forschungsvorhaben, u. a. BMBF

## Slide 4: RISIKOMANAGEMENTSYSTEM EINZUGSGEBIET
Risikosteckbriefe
GIS
Maßnahmentabellen

## Slide 5: PROJEKT-GESAMTZIEL
Innovatives, benutzerfreundliches Softwarewerkzeug
Regelwerkskonforme Unterstützung aller Arbeits­schritte des Risikomanagements
Abbildung aller Prozessschritte von EZG bis Übergabe an den Verbraucher
Web-GIS für Bearbeitung des Einzugsgebietes
Auf­wand und Fehler­mög­lich­keiten minimieren!
Praxispartner:

## Slide 6: ZIELE IM RISIKOMANAGEMENT
Gewährleistung der Versorgungssicherheit
Vermeidung von Beeinträchtigungen der Wasserqualität
  Ergänzung der Endproduktkontrolle nach TrinkwV
  Identifizierung und Beseitigung von Schwachstellen
Priorisierung im betrieblichen Alltag und Unterstützung bei der Planung
Innerbetrieblicher Erfahrungsaustausch, Sicherung praktischen Betriebswissens
Unterstützung der internen und externen Kommunikation
Grundlage für den risikobasierten Untersuchungsplan
Risikobasierter Untersuchungsplan

## Slide 7: Partner: Disy Informationssysteme GmbH
Disy ist führender Anbieter von Lösungen zur Datenanalyse und zum Berichtswesen für Bundes- und Landesbehörden im deutschsprachigen Raum.
Gründung 1997
Standort Karlsruhe
200 Mitarbeiter

## Slide 8: RISIKOMANAGEMENT IN
Stoffe bzw. Organismen
Anlegen von Anlagen (z. B. Aktivkohlefilter, Hochbehälter,…) oder EZG-Info (WebGIS)
Anfangsrisiko ohne Maßnahmen
Gefährdungsereignis
Gefährdung
Zuordnung und Bewertung von Maßnahmen
Ereignis
Bewertung des Restrisikos
SYSTEMBESCHREIBUNG
GEFÄHRDUNGSANALYSE
RISIKOBEWERTUNG
RISIKO-
BEHERRSCHUNG
Ableitung von Handlungsbedarf,
Anpassung Untersuchungsplan

## Slide 9: WILLKOMMEN BEI

## Slide 10: Prototyp: Systembeschreibung

## Slide 11: Prototyp: Risikoabschätzung

## Slide 12: Prototyp: Risikobeherrschung

## Slide 13: GEPLANTE WEITERENTWICKLUNGEN
Optimierung der vorhandenen Bearbeitungsschritte
Risikomanagement für das Einzugsgebiet
Risikobasierte Untersuchungsplanung / Untersuchungsprogramm

## Slide 14: OPTIMIERUNG UND ERWEITERUNG
Anwenderfreundlichkeit:
  Erweiterung der Vorschlagslisten (z. B. Gefährdungsereignisse / Maßnahmen)
  Erweiterung der Filtermöglichkeiten (z. B. nach Prozessschritt)
Risikobeherrschung und Handlungsbedarf
Dokumentation:
  Option: Export entsprechend gefordertem Format
  Option: Zugang zum Tool für die zuständigen Behörden (beschränkte Leserechte)
  Revision
  . . .

## Slide 15: Dokumentation & Kompatibilität
Gesundheitsamt
(Stakeholder)
WVU (Betreiber)
Report/ Exporte
Selektiver Zugriff
Report/ Export
Zuständige Wasserbehörde (LRA, SGD, …)
Vollzugriff eigene Daten
Report/ Exporte
Selektiver Zugriff
Anmeldung über Industriestandards
Rollen- und Rechteverwaltung
Hosting bei zerti-fiziertem Server
Daten verschlüsselt
Weitere (Ingenieurbüro, Labor)
Selektiver Zugriff / Vollzugriff
Notes: Oidc = open id connect, Anmeldung über das System läuft über Industriestandards, und zusätzlich hat Cadenza eine sehr mächtige Berechtigungsverwaltung um den Zugriff auf die Daten zu verwalten. Nicht jeder darf alles sehen.

## Slide 16: Risikomanagement im Einzugsgebiet

## Slide 17: §6 TrinkwEGV

## Slide 18: §6 TrinkwEGV
Anforderung | Möglichkeiten in RISKplus
Wasserschutz-gebiet | Verwendung der in RISKplus bereitgestellten WSG-Daten Import eines Shapefiles Manuelles Anlegen Bearbeiten von Geometrie und Attributen
Einzugsgebiet | Import eines Shapefiles Manuelles Anlegen Übernahme WSG als EZG
Entnahme-stellen | Import über Excel

## Slide 19: §6 TrinkwEGV
Anforderung | Möglichkeiten in RISKplus
Flächen-nutzung | Bereitstellung aufbereiteter OpenStreetMap-Daten durch RISKplus Import weiterer Daten durch Nutzer (z. B. Altlasten)
Abfluss-/Neubildungs-prozesse | Bereitstellung verfügbarer Geodaten durch RISKplus Ergänzung durch Infos aus WSG-Gutachten o.ä. durch den Nutzer

## Slide 20: § 7 TrinkwEGV

## Slide 21: § 15 TrinkwEGV: Risikomanagementmaßnahmen
Das Tool schlägt für Gefährdungsereignis + Gefährdungsträger mögliche Maßnahmen vor
Die Behörde kann die vorgeschlagenen oder andere Maßnahmen festlegen.
 | Ereignis | Beschreibung | Gefähr-dungen | Risiko | Maßnahmen | umgesetzt | Nicht relevant | Vorschlag an Behörde | Festlegung durch Behörde
Ackerland | Gülleausbringung | Auf diesen Flächen ist die Gülleausbringung zulässig, so dass davon ausgegangen wird, dass im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben regelmäßig Gülle ausgebracht wird. | Mikrobiologische Gef. Nitrat | Sehr hoch | Verbot in Zone II Kooperation mit Landwirtschaft: Ausbringungsbeschränkungen |  |  |  | 
 | Mineralische Düngung | Eine regelmäßige NPK-Düngung in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Düngeverordnung wird angenommen. | Nitrat | hoch | Ausbringungsbeschränkungen |  |  |  | 
 | PSM-Ausbringung | Die angebauten Feldfrüchte sind nicht bekannt, es wird angenommen, dass für den Ackerbau zugelassene PSM ausgebracht werden. | Für Ackerbau zugelassene PSM | mittel | Kooperation mit Landwirtschaft: Ausbringungsbeschränkungen Übergabe der Info zur PSM-Ausbringung an WVU zur gezielten Überwachung |  |  |  | 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

## Slide 22: Risikobeherrschung
Die Behörde kann die von ihr festgelegten Maßnahmen beschreiben.
Beschreibung durch Behörde

## Slide 23: § 8+9 TrinkwEGV: Untersuchungsprogramm
Auswertung der vorhandenen Analysenwerte
Gibt es signifikante Risiken für das Auftreten eines Parameters?
+
60 % d. Grenzwerts
Octoware
Hinweise für das Untersuchungsprogramm

## Slide 24: § 12 TrinkwEGV: Dokumentation
Dokumentation wird an die Vorgaben angepasst, sobald diese bekannt sind
Ggf. Lese- und/oder Schreibrechte für Behörden(n)
Konzept für pdf-Dokumentation / sonstige Ausgabe

## Slide 25: ZEITSTRAHL
12.11.2025 Bericht RM EZG und Untersuchungsprogramm an Behörde
12.05.2027 Risikobeherrschung EZG durch Behörden, Nachforderung Untersuchungsprogramm an Betreiber
12.11.2029 Risikomanagement für Wasserversorgungs-anlagen
12.07.2030 Aktualisierung der Dokumentation für RM EZG
August 2024 RISKplus Veröffentlichung für Risikomanagement im EZG
Juni 2024 RISKplus Beginn Betatest-Phase
2025 RISKplus Finalisierung RM für Wasserversorgungs-anlagen
Termine nach TrinkwEGV / TrinkwV
Termine

## Slide 26: Fazit: Warum ?
Regelwerks- und verordnungskonform
Intuitive Benutzerführung
Gemeinsame Bearbeitung durch WVU + Ing. Büro (o.ä.) möglich
Umfangreiche Datengrundlage
Umfassende Vorschlagslisten
Automatisierte Dokumentationserstellung (ggf. Einsicht durch Behörde)
Unkomplizierte Revision
  Minimierter Aufwand  deutliche Zeitersparnis

## Slide 27: Kontaktinformationen
TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser
  Friederike Brauer friederike.brauer@tzw.de
  Thilo Fischer thilo.fischer@tzw.de
  Sebastian Sturm sebastian.sturm@tzw.de
Disy Informationssysteme GmbH
  Torsten Brauer torsten.brauer@disy.net
  Lukas Kawerau lukas.kawerau@disy.net

## Slide 28
Friederike Brauer, Thilo Fischer, Sebastian Sturm Abteilung Wasserversorgung / Sachgebiet Risikomanagement TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser Karlsruher Straße 84 76139 Karlsruhe friederike.brauer@tzw.de, thilo.fischer@tzw.de, sebastian.sturm@tzw.de
Abonnieren Sie unseren Newsletter TZW NEWS. Anmeldung auf
www.tzw.de
Abonnieren Sie unseren RISKplus-Newsletter durch eine Mail an RISKplus@tzw.de