## Slide 1: Trinkwasserversorgung aus dem Bodensee Vorstellung des Projekts „Zukunftsquelle – Wasser für Generationen“ der Bodensee-Wasserversorgung 19. Trinkwasserfachtagung des Berufsverbandes der Hygieneinspektoren Baden-Württemberg 21.03.2024, Donaueschingen

## Slide 2: Inhalt
Wasser aus dem Bodensee heute und in Zukunft
Unsere Antwort: „Zukunftsquelle. Wasser für Generationen“
Stand heute und weiterer Ablauf

## Slide 3: Wasser aus dem Bodensee: heute und in Zukunft

## Slide 4: Wasser aus dem Bodensee
Trinkwasser für Baden-Württemberg Mehr als vier Millionen Menschen im Land nutzen Fernwasser aus dem Bodensee.
Vorausschauend seit 70 Jahren Verantwortlich dafür ist der 1954 gegründete Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung.
Eine kommunale Solidargemeinschaft 183 Verbandsmitglieder in 320 Kommunen profitieren vom Wasser aus dem größten See Deutschlands.

## Slide 5: Wassergewinnung und -aufbereitung heute
2 Ein Seepumpwerk
am Standort Süßenmühle
1 Drei Entnahmeleitungen
im Bodensee
3 Trinkwasseraufbereitung auf dem Sipplinger Berg
4
Reinwasserpumpwerk fördert Trinkwasser ins Netz

## Slide 6: Wassergewinnung und -aufbereitung heute

## Slide 7: Herausforderungen für die Wasserversorgung
Anlagenzustand​: Seit 1980er Jahren wenig Anpassungen bei Kapazitäten und Technologien​. Nutzungsdauer vieler Anlagen ist erreicht​.
Klimawandel führt zu Änderungen bei Wasserbedarf, aber auch im See (z. B. Pegelstände, ökologische Auswirkungen).
​Quaggamuschel seit 2016 im Bodensee – Gefahr der „Verstopfung“ von Leitungen und Filtern
Weitere Herausforderungen bspw. durch Schadstoffe im Wasser.

## Slide 8: Herausforderungen für die Wasserversorgung - Quaggamuschel

## Slide 9: Herausforderungen für die Wasserversorgung - Quaggamuschel
Analysenmethode zur Ermittlung der Anzahl an Muschellarven
Rohwasser aus 60 m Tiefe

## Slide 10: Unsere Antwort: „Zukunftsquelle. Wasser für Generationen“

## Slide 11: Aufstellung für die Zukunft

## Slide 12: Zukunftsquelle: Planungsprämissen
Sicher gegen die Quaggamuschel
100-%-Barriere gegen Partikel (> 20 nm)
möglichst nahe am Seeufer
Höhere Redundanz durch zweiten Standort
zeitgleich Bau und Versorgung möglich
Status quo sichern – Wachstum ermöglichen stufenweise Realisierung mit optionalem Wachstumspfad
Notes: 100% Barriere gegen Partikel (> 20 nm) möglichst nahe am Seeufer, d.h. keine Quagga Larven, keine Viren und Bakterien, kein Mikroplastik im nachgelagerten System
Erhöhung der Redundanz – abgesetztes Standbein mit Standort RSA, 2. elektrischer Anschluss an das 110 kV Netz d.h. Bau RSA und Versorgung mit Bestandsanlagen parallel möglich
Wachstumspfad, RSA und RSB sicher den Status Quo für 183 Verbandsmitglieder (Basis 670.000 m³/d), RSC möglicher Wachstumspfad mit zusätzlich 335.000 m³/d, aber Verzahnung mit Programm Lebensadern

## Slide 13: Aufstellung für die Zukunft

## Slide 14: Realisierungsstufen: Schritt für Schritt
Notes: Maßnahmen zur Bestandssicherung dienen dem Erhalt des Status Quo. Sie sind erforderlich, damit der Zweckverband den bestehenden Mitgliedern ihre aktuellen Beteiligungsquoten auch in Zukunft gewährleisten kann.
Wollen wir bestehenden Mitgliedern mehr Wasser zuteilen und/oder neue Mitglieder aufnehmen, werden weitere Maßnahmen erforderlich. Über diese Wachstumsoption kann separat nach Verabschiedung Masterplan entschieden werden.
Im Projekt ZQ planen wir beides in verschiedenen Realisierungsstufen.

## Slide 15: Zukunftsquelle: Herausforderungen
Sipplingen
Pfaffental
Bodman-Ludwigshafen
Süßenmühle
Sipplinger Berg
Neuer Standort auf „grüner Wiese“ im geschützten Naturraum
Aufwändige Geologie für neuen Standort und Tunnel
Neue Entnahmeleitungen im See und neues Wasserschutzgebiet im Nutzbereich der Freizeitsportler
Neue Ultrafiltrationstechnologie erstmals in dieser Größenordnung
Wasserentnahme in internationalem Gewässer zustimmungspflichtig
Aufwändige Planung und Genehmigung

## Slide 16: Stand heute und weiterer Ablauf

## Slide 17: Wo stehen wir heute?
Projekt wird seit 2019 auf Basis einer Machbarkeitsstudie geplant, hoher Detaillierungsgrad erreicht.
2023 Kostenberechnung im Rahmen der Entwurfsplanung, bis März 2024 Abschluss Entwurfsplanung und parallel Prüfung Einsparpotenziale
Ende Q2/2024 Entscheidung: Fortführen Bestandsplanung mit Genehmigungsplanung oder Verfolgung neuer Variante
Entscheidung betrifft zunächst nur die Maßnahmen zur Bestandssicherung ohne Mengenerhöhungen, jedoch bereits beides beplant.
Künstlerische Darstellung der neuen Anlagen im Pfaffental

## Slide 18: Wasserschutzgebiet – Standort Pfaffental
18

## Slide 19: Zeitplan – langfristig Sicherheit schaffen

## Slide 20: Projektkosten – Investition für Generationen
Gesamtkosten rund 4,6 Milliarden Euro (gemäß Kostenschätzung Sept. 2023 im Rahmen der Entwurfsplanung)
Darin enthalten sind 1,3 Milliarden für die Wachstumsoption (Realisierungsstufe C).
Mehr als die Hälfte der Gesamtkosten entfallen auf Inflation und Zinsen (je rund 1,2 Milliarden Euro).
Als Fernwasserversorger ist der Verband bisher von den aktuellen Förderrichtlinien des Landes ausgenommen!
Chart: Kostenanteile
| Baukosten | Inflation | Zinsen
Kostenanteile | 2.2 | 1.2 | 1.2
Zinsen

## Slide 21: Transparenz und Information von Beginn an
Kontinuierliche Abstimmung mit und Information von
    Behörden, Gemeinden, Verbänden (Naturschutz, Landwirtschaft, Jäger)
    Vereinen (Wassersport)
    Eigentümern, Anliegern
    Öffentlichkeit und Medien
Scoping-Termin im Juni 2021 erfolgt
Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt

## Slide 22: Zukunftsquelle. Wasser für Generationen